Translated to Turkish by Abdullah Paksoy

BELEŞ OCAK

- Yakacağınız kadar çalı çırpı kullanın. Fazlası gereksizdir.

- Yeteri kadar hava sağlayın; ne çok ne de az olsun.

- Hava, mangala üflüyormuş gibi hızlı girmeli.

- Hava ve yakacak karışımı şart.

- Hava girişi dalların arasından ve alttan olmalı.

- Dal parçaları yan yana dizili olmalı, aralarından hava geçmeli. Yatakta ısınmak için bitişmek gibi.

- Tüm yanma izolasyonlu hafif kütleli bölgede olmalı. Isı dışarı kaçmayacak ve kütlece emilmeyecek.

- Yanma yüksek ısıda olmalı. Isı transferi bunun ardından olmalı.

- Düşey baca izoleli ve sıcak olunca iyi çekiş sağlar. Baca uzunluğu tam yanma ortamını oluşturur. Beleş ocağın sırrı buradadır.

- Hava kanalları baştan sona aynı kesit alanına sahip olmalı.

- Dal besleme ağzı ocak verimine göre olmalı; büyükse soğuk hava girişi artar, hava hızı azalır. Ateşin devamı için hava hızlı karışıma girmeli.

- Kuru dal kullanın, 2-3 dal radyasyona yeterli. İlk yandıktan sonra çok yüzey alanı gerekmez.